ООО  «Пневмо»

194223, С-Петербург,ул. Курчатова,д.6

тел./факс. (812) 321-62-44

тел. (812) 552-82-85

www.pnevmo-elektro.ru

info@pnevmo-elektro.ru

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

Airon

Пневматический гвоздезабивной инструмент для рассыпных гвоздей

#### PN-C1

ВНИМАНИЕ: ДАННАЯ МОДЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА  ТРЕБУЕТ СМАЗКИ.

Внимание: данный инструмент используется в качестве дополнительного инструмента при проведении строительных работ или изготовлении деревянной тары.

- Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности.

- Никогда не используйте кислород или другие бутылочные газы для работы инструмента.

- При подсоединении воздуха не направляйте инструмент в сторону людей.

- Для работы возьмите гвоздь требуемой длины, вставьте гвоздь шляпкой в ударник. Прижмите гвоздь к поверхность изделия. При нажатии на инструмент происходит забивание гвоздя в поверхность изделия.

- Никогда не забивайте крепеж под большим углом во избежание рикошета.

- При работе с кровельными гвоздями с широкой шляпкой воспользуйтесь ударником с широким гнездом, входящим в комплект инструмента. Замена ударника должна производиться квалифицированным мастером.

7.Перед ремонтом инструмента внимательно ознакомьтесь с устройством инструмента.

8 Все винты должны быть надежно затянуты. Плохо затянутые винты приводят к поломке инструмента.

9 Проводите ежедневный осмотр инструмента при отсоединенном воздухе.

10 Инструмент требует  смазки. Ежедневно закапывайте 5-8 капель масла, предназначенного для пневмоинструментов,  в отверстие для штуцера.

11. Используйте только очищенный, сухой и регулируемый сжатый воздух рекомендованного давления.

12. Очищайте инструмент ежедневно. Не погружайте инструмент в жидкости.

13. Используйте для ремонта только запчасти фирмы Airon  или обратитесь к вашему поставщику для квалифицированного ремонта или обслуживания.

PN-C1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диаметр шляпки забиваемого гвоздя, мм | 2,0 – 7,9 |
| --- | --- |
| Длина забиваемого гвоздя, мм | 32-180 |
| Вес, кг | 1,2 |
| Рабочее давление, атм. | 5-7,3 |