РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИНСТРУМЕНТА И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Meite

Пневматический скобообжимной инструмент

для С-образной скобы

# SC760C

Назначение инструмента:

- Изготовление матрацев

- Закрывание мешков, сумок, сеток

- Крепление этикеток

- Производство автомобильных и других сидений

- Производство сеток, сеточного ограждения

- Изготовление клеток

- Производство других  видов продукции,  при изготовлении которых требуется загибание крепежа

Технические характеристики:

| Модель | Ширина скобы, мм | Диаметр получаемого кольца, мм | Емкость магазина, шт. скоб | Рабочее давление, атм. | Вес, кг | Расход воздуха на один цикл, литр. | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC760C | 16.7-16.9 | 3.2-4.8 | 100 | 4.8-7.0 | 1,57 | 1,00 | 330 x 84 x 200 |

Вход: внутренняя резьба 1/4"

Скорость работы: до 3 циклов в секунду

- Рукоятка с резиновым покрытием для удобства работы оператора

- Удлиненный магазин

- Крепление для пневмоподвеса

- Простота конструкции и качество материалов обеспечиваю высокую надежность инструмента

- Высокая скорость перезаряжания скобы

- Возможность регулировки диаметра формируемого кольца

Применяемые скобы:

| Артикул | Ширина, мм | Диаметр проволоки, мм |
| --- | --- | --- |
| SC-660K | 16.7- 16.9 | 1,60 |

Общие указания

Пневматический скобозабивной инструмент представляет собой оборудование, использующее энергию сжатого воздуха для забивания скоб, определенных типов и  длин, без участия человеческой силы.

Инструмент предназначен для профессионального использования  в производственных коммерческих целях.

Всегда используйте инструмент строго по назначению!

Инструкция по технике безопасности

- Внимательно изучите инструкцию по технике безопасности. Обязательно читайте надписи на инструментах. Невыполнение правил,  приведенных ниже, может привести к серьезным травмам или даже к смерти.

- Защита глаз (защитные очки), указанная  в спецификации ANSI Z87.1, предохраняет оператора от летящих спереди и других сторон частиц. Защита должна быть надета на оператора при нахождении на рабочем месте, при  загрузке скобы в магазин, в процессе работы и ремонта. Никогда не направляйте инструмент на себя или других, даже если он не содержит крепеж. Всегда проверяйте наличие крепежа. Если крепеж загружен неправильно, это может привести к травмам оператора.

- Всегда используйте защиту ушей и головы. Некоторая окружающая обстановка потребует от вас использования специальной защиты головы, которая приведена в  спецификации ANSI Z89.1.

- Храните инструмент в надлежащем виде. Если инструмент не используется, он должен храниться в сухом чистом месте вдалеке от детей, на закрытой территории.

- Используйте только крепеж, рекомендованный к использованию для этого типа инструментов, с подходящими техническими характеристиками.

- Держите пальцы подальше от курка, когда Вы не работаете с инструментом, во избежание случайных выстрелов. После окончания работ, так же немедленно уберите палец с курка. Запрещается носить инструмент, держа палец на курке.

- Никогда не используйте кислород или другие бутылочные газы во избежание взрыва. Используйте только чистый и сухой воздух.

- Никогда не используйте источники с давлением более 8 bar, поскольку это может привести к поломке инструмента

- Воздушные компоненты линии должны выдерживать рабочее давление минимум 10,3 bar или 150% максимального давления, которое может выдавать компрессор. Подключаемые шланги должны иметь фитинги, обеспечивающие быстрое подсоединение к инструменту.

- При работе с инструментом всегда одевайтесь надлежаще. Не носите свободной одежды или ювелирных украшений, поскольку они могут попасть в движущиеся части. При работе рекомендовано надевать резиновые перчатки  и нескользящую обувь, волосы должны быть убраны в защитную шапочку.

- Содержите свое рабочее место в чистоте.

- Не пускайте посторонних на свое рабочее место. Не разрешайте посторонним лицам брать инструмент.

- После окончания работы, первым делом отключите инструмент от подачи воздуха, освободите его от крепежа, покиньте рабочую территорию, перенесите инструмент в безопасное место или передайте его следующему оператору.

- Не теряйте контроль при работе с инструментом.

- Подключайте инструмент к воздуху перед загрузкой крепежа во избежание случайного выстрела. Во время подсоединения к воздуху инструмент может самопроизвольно сработать.

- Не загружайте крепеж при нажатом курке. При подключении воздуха не нажимайте на курок, держите инструмент к низу.

- Всегда  проверяйте, содержит ли инструмент крепеж. Никогда не направляйте инструмент на себя или других независимо  от того, содержит он крепеж или нет.

- Всегда обслуживайте инструмент согласно инструкции. Надлежащее обслуживание  инструмента увеличивает его ресурс и уменьшает вероятность поломки.

- Используйте инструмент только по назначению.

- Никогда не забивайте крепеж по краям рабочего материала, чтобы не пораниться отлетевшими частями материала или крепежом.

- Во время работы с инструментом не держите руку около носовой части, откуда вылетает скоба. Так как это может привести к травм.

- Никогда не забивайте крепеж поверх уже вбитого и не забивайте крепеж под углом, чтобы избежать повреждений из-за рикошета.

- Не используйте инструмент, на котором отсутствуют надписи по руководству.

- Все болты и соединения  должны быть хорошо  затянутыми. Периодически проверяйте их состояние. Никогда не используйте инструмент, в котором отсутствуют какие либо части.

- Используйте инструмент только при плюсовой температуре (от +5оС и выше) во избежание поломок, связанных с неправильной температурной эксплуатацией

- Работайте инструментом бережно и правильно.

- ВНИМАНИЕ: Запрещается работать инструментом, если Вы устали или находитесь в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Перед работой:

Внимание:

Перед подключением воздуха, удалите  остатки крепежа из инструмента.

Оператор  должен находиться в защитных очках с всесторонней защитой.

Смазывание инструмента

Очень важно, чтобы инструмент был тщательно смазан. В противном случае, инструмент будет работать ненадлежащим образом, существенно увеличивается вероятность поломки.

(1) Для смазывания используйте только масло, предназначенное для смазки пневматических инструментов. Не используйте масла, которые могут повредить кольца  и другие резиновые части. Это может привести к остановке работы инструмента.

(2) Если Вы работаете нечасто, смазывайте инструмент один раз в день. При частой работе: дважды.

Защита от непогоды

Не храните инструмент в холодном месте. Инструмент следует держать в сухом нехолодном месте. Если инструмент замерз, переложите его в теплое помещение и согрейте перед работой. Во время работы при низких температурах, используйте специальное масло или антифризную смазку.

Подсоединение воздуха:

Внимание: Не используйте кислород и другие бутылочные газы во избежание взрыва. Используйте только чистый сухой воздух.

Внимание: Все воздушные компоненты пневмолинии дожны выдерживать рабочее давление минимум 10,3 bar или 150% максимального давления, которое может выдавать компрессор. Не соединяйте инструмент с системой, у которой максимальное давление выше, чем 8 bar.

Инструмент должен работать от чистого сжатого воздуха давлением от 4.8 до 7 bar. Воздушное давление выше 7 bar может привести к преждевременным поломкам инструмента.

Правильно подобранное давление – это минимальное давление, при котором инструмент работает устойчиво.

Предпочтительно, чтобы воздушная система содержала влаго-маслоотделительные фильтры, регулятор давление и автоматическую масленку (лубрикатор), которая должна находиться как можно ближе к инструменту.

Сжатый воздух содержит влагу и другие компоненты (масло, взвеси, примеси) которые, если их не удалять при помощи фильтров, губительно влияют на внутренние части инструмента.

Влаго-маслоотделительный фильтр удаляет большинство этих компонентов и тем самым продлевает инструменту срок эксплуатации.

Если на рабочем месте отсутствует маслораспылитель, капните пять-шесть  капель масла внутрь инструмента перед самым началом работы. При частом использовании, инструмент необходимо смазывать дважды в день.

Загрузка инструмента скобой:

|  | Отсоедините источник воздуха. |
| --- | --- |
|  | Вставьте полоску соответствующей скобы в заднюю часть магазина (деталь 2) и продвиньте вперед к носовой части. |
|  | Оттяните толкатель (деталь 14) назад и вверх, установив его напротив конца полоски скобы. |

Работа с инструментом

|  | Вставьте скобу в инструмент согласно инструкции по загрузке скобы. |
| --- | --- |
|  | Подключите источник воздуха. |
|  | Сделайте холостой выстрел. (Первый выстрел протолкнет скобу вперед, к загибателям.) Обхватите загибателями сшиваемые материалы и нажмите на курок. |

Очистка инструмента

|  | 1. Отсоедините источник воздуха. |
| --- | --- |
|  | 2. Удалите скопившуюся грязь керосином, уйат-спиритом или соляркой. Не давайте растворителю попасть в цилиндр, иначе он может привести к повреждениям. Полностью просушите инструмент перед использованием. |

Удаление замятой скобы

|  | Отсоедините источник воздуха. |
| --- | --- |
|  | Выньте остатки скобы из магазина |
|  | Удалите застрявшую скобу плоскогубцами. |

Устранение неисправностей

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Слишком большой внутренний диаметр кольца | Износ защелки | Заменить защелку |
|  | Используется неправильная защелка (слишком короткая) | Проверить и заменить защелку |
|  | Сломана пружина защелки | Заменить пружину защелки |
|  | Неправильный поршневой шток (слишком короткий) | Проверить и заменить поршневой шток |
|  | Низкая мощность: 1. Слишком низкое давление воздуха 2. Утечка воздуха в шланге 3. Утечка воздуха в инструменте | Проверить давление: 1. Проверить настройки давления (по инструкции пользователя) 2. Заменить шланг |
|  | Используются неправильные загибатели | Проверить и заменить загибатели |
|  | Износ загибателей (спираль, поверхность, отверстия для болтов, втулки загибателей | Заменить загибатели или втулки загибателей |
|  | Износ роликов | Заменить ролики |
|  | Неправильные ролики (слишком маленькие) | Проверить и заменить ролики |
| Слишком большой внутренний диаметр кольца | Проблемы со скобой : 1. Слишком жесткая проволока 2. Неровная поверхность 3. Заусенцы в местах отреза | Отправить образец скобы продавцу для проверки |
| Слишком маленький внутренний диаметр кольца | Используются неправильные загибатели | Проверить и заменить загибатели |
|  | Стопоры загибателей износились или стерлись | Заменить загибатели |
| Концы кольца не вставляются в противоположный загибатель | Сломаны носы загибателей | Заменить загибатели |
|  | Загибатели не соответствуют друг другу: всегда нужно заменять оба загибателя сразу | Проверить и заменить загибатели |
|  | Проблемы со скобой : 1. Концы скобы различаются 2. Скоба не симметрична 3. Заусенцы в местах отреза | Отправить образец скобы продавцу для проверки |
|  | Спираль в загибателях износилась и перестала корректно направлять кольцо в скручивающую спирать противоположного загибателя | Заменить загибатели |
|  | Кольцо сжимается только одним загибателем | Заменить загибатели |
| Каплеобразное кольцо | Износ защелки | Заменить защелку |
|  | Неправильная защелка (слишком короткая) | Проверить и заменить защелку |
|  | Пружина защелки погнулась или сломана (пружина защелки должна крепко удерживать защелку напротив конца боковой пластины и загибателей | Заменить пружину защелки |
|  | Неправильный боек 2. Модифицировано покупателем 3. Износилось (сточилось со стороны ствола | Боек Проверить и заменить 2. Не модифицировать части инструмента 3. Заменить деталь |
|  | Несоответствующая или износившаяся боковая пластина | Заменить боковую пластину |
|  | Проблемы со скобой 1. Заусенцы 2. Кривизна 3. Скоба несимметричная | Отправить образец скобы продавцу для проверки |

| Замята скоба Желоб скобы | Магазин 1. Поврежден или погнулся (изменено положение). 2. Зазор между верхней частью магазина и загибателями слишком большой. (Скоба проходит под податчиком, не поднимая ее; выход скобы не контролируется). Зазор между податчиком и загибателями слишком маленький. Скоба должна проталкиваться под податчиком, которая опустилась вниз и могла повлиять на изменение направления в канале магазина. 4. Износ податчика 5. Ослаблен или выпал винт магазина (магазин плохо закреплен) | Магазин 1. Заменить магазин 2. Заменить податчик 3. Заменить магазин 4. Заменить податчик 5. Затянуть или заменить винт |
| --- | --- | --- |
|  | Ослаблена пружина | Поправить пружину |
|  | Боек 1. Износилось (отверстия, ведущий конец, длина, толщина) 2. Сломано 3. Погнулось | 1. Заменить боек |
|  | Износился желоб для скобы в загибателях | Износился желоб для скобы в загибателях |
| Замята скоба | Проблемы со скобой Заусенцы Скоба в полоске перекошена Скоба в полоске сдвинулась Скоба изогнулась Скоба несимметричная 6. Скоба неплотно прилегает на концах полоски | Отправить образец скобы продавцу для проверки |
|  | Несоответствующий модели инструмента калибр скобы | Проверить размер проволоки 16GAGE Ф1.6 mm 15GAGE Ф1.8 mm |
| Скоба не проходит по магазину | Пружина Пружина слишком ослаблена 2. Пружина сломана | Пружина Поправить пружину 2. Заменить пружину |
|  | Магазин поврежден или искривлен | Заменить магазин |
|  | Проблемы со скобой Заусенцы Скоба в полоске перекошена Скоба в полоске сдвинулась Скоба изогнулась Скоба несимметричная Скоба неплотно прилегает на концах полоски | Отправить образец скобы продавцу для проверки |
| «Выплевывание» скобы | Слишком большое давление | Проверить давление |
|  | Пружина слишком ослаблена | Поправить пружину |
|  | Магазин 1. Поврежден или изогнут (изменить положение податчика Зазор между податчиком и загибателями слишком большой. Скоба проходит под податчиком, не поднимая ее; выход скобы не контролируется) Зазор между податчиком и загибателями слишком маленький. Скоба должна проталкиваться под податчиком, которая опустилась вниз и могла повлиять на изменение направления в канале магазина. В результате могут быть слышны щелчки при подаче скобы из магазина 4. Износ податчика или желоба | Магазин 1. Заменить магазин 2. Заменить податчик ( 3. Заменить податчик 4. Заменить податчиком или магазин |
|  | Износ загибателей | Заменить загибатели. Произвести замену всего комплекта. |
|  | Один или оба загибателя трутся о боковую панель . Загибатели должны двигаться свободно; скоба должна сжиматься одинаково с обеих сторон, когда она выходит из податчика. Если один из загибателей двигается с трудом, скоба сначала попадет на него, что приведет к повороту кольца и выходу процесса из под контроля. | Поправить загибатели |
|  | Засор спирали загибателей, (возникает при использовании скобы, покрытой слоем другого металла, алюминием или пластиком) | Устранить засор |
| Щелчки при выходе скобы из магазина | Проблемы со скобой 1. Заусенцы с внешней стороны спинки скобы Скоба в полоске перекошена Скоба в полоске сдвинулась Скоба изогнулась напротив спирали загибателя Скоба несимметричная Скоба неплотно прилегает на концах полоски Несоответствующий модели инструмента калибр скобы | Отправить образец скобы продавцу для проверки |
| Щелчки при выходе скобы из магазина | Зазор между податчиком и загибателями слишком маленький. (Скоба должна проталкиваться под податчиком, которая опустилась вниз и могла повлиять на изменение направления в канале магазина). | Заменить магазин |
|  | Используется скоба несоответствующего калибра (слишком больша) | Проверьте скобу и используйте скобу, соответствующую вашему инструменту |
| Утечка воздуха между выстрелами | Износ одного из резиновых колец | Заменить изношенное кольцо |
| Износ одного из резиновых колец | Заменить изношенное кольцо | Заменить кольцо |

Инструмент предназначен для работы со скобой, изготовленной в соответствии со стандартными допусками. Как можно было заметить, дефектная скоба может стать причиной многих неполадок, связанных с неправильным формированием кольца.

| Неплотно прилегающая скоба |  |
| --- | --- |
| Перекос скобы в полоске |  |
| Смещение скобы в полоске |  |
| Длинная ножка |  |

Замена загибателей

|  | Отсоедините источник воздуха и выньте оставшуюся скобу из магазина. |
| --- | --- |
|  | Ослабьте винт и гайку шестигранным гаечным ключом. |
|  | Выньте винт, гайку, шайбу, пружину, загибатели и вставки. |
|  | Поставьте новые загибатели и вставки. |
| Примечание | Загибатели и вставки нужно всегда заменять парой. |

Замена лезвия бойка

|  | Отсоедините источник воздуха и выньте оставшуюся скобу из магазина. |
| --- | --- |
|  | Выкрутите винт с помощью шестигранного гаечного ключа. |
|  | Выньте винт , крышку и прокладку с помощью ключа. |
|  | Выньте винт, гайку, шайбу, пружину защелки , загибатели, магазин, и защелку с помощью шестигранного ключа. |
|  | Выньте винт, гайку и боковые панели с помощью шестигранного ключа. |

|  | Достаньте штифт, ролик и лезвие. |
| --- | --- |
|  | Замените лезвие. |

Замена поршневого кольца

|  | Отсоедините источник воздуха и выньте оставшуюся скобу из магазина |
| --- | --- |
|  | Выкрутите винт с помощью шестигранного ключа. |
|  | Выньте винт, крышку и прокладку с помощью гаечного ключа. |
|  | Выньте винт, гайку, шайбу, пружину защелки, загибатели, магазин и защелку с помощью шестигранного гаечного ключа. |
|  | Выньте винт, гайку и боковые планки с помощью ключа. |
|  | Выньте штифт, ролик и лезвие. |
|  | Выдвиньте вверх поршневой шток. Выньте гайку с помощью ключа и плоскогубцев. Затем выньте гайку, шайбу, поршень и поршневой шток. |
|  | Замените поршневое кольцо. |

Замена клапанного кольца

|  | Отсоедините источник воздуха и выньте оставшуюся скобу из магазина |
| --- | --- |
|  | Выкрутите винт с помощью шестигранного ключа M3. |
|  | Выньте винт, крышку и прокладку с помощью гаечного ключа М3. |
|  | Выньте винт, гайку, шайбу, пружину защелки, загибатели, магазин и защелку с помощью шестигранного гаечного ключа. |
|  | Выньте винт, гайку и боковые планки с помощью ключа. |
|  | Выньте штифт, ролик и лезвие. |
|  | Выньте С-образное кольцо, пусковой клапан (и клапан плоскогубцами. |
|  | Замените кольцо. |

Замена пружины толкателя

|  | Отсоедините источник воздуха и выньте оставшуюся скобу из магазина |
| --- | --- |
|  | Выкрутите винт и гайку с помощью шестигранного ключа. |
|  | Выньте винт, гайку, шайбу, пружину защелки, загибатели и вставки. |
|  | Выньте винт с помощью шестигранного ключа. |
|  | Снимите магазин. |
|  | Выньте винт с помощью шестигранного ключа. |
|  | Выньте винт с помощью шестигранного ключа. |
|  | Снимите два штифта пружины с помощью штока Ф2.3 мм и молотка. |
|  | Замените пружину толкателя. |

ВНИМАНИЕ: Для ремонта используйте только оригинальные запчасти.

ВНИМАНИЕ: Если ремонт своими силами не дал положительного результата, обратитесь за помощью в сервисный центр. Адреса сервисных центров вы можете  узнать у продавца.

Гарантийные обязательства:

- Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

- Срок службы инструмента – 2 года.

- Все претензии по качеству  рассматриваются только после проверки изделия в сервисном центре

- Условия гарантии предусматривают бесплатную замену деталей и узлов инструмента, в которых обнаружен производственный дефект.

- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку инструмента, а так же выезд мастера сервисной службы к месту эксплуатации изделия с целью его подключения, настройки, профилактики, ремонта  или консультаций

- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания

Гарантия не распространяется:

- на расходные материалы, сменные насадки, навесное оборудование и на любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, в том числе ударники (бойки), штоки, сальники, манжеты, уплотнительные кольца, зубчатые зацепления, зажимы, ухваты, опоры, а так же на дефекты, являющиеся следствием естественного износа.

- на повреждения, полученные в результате нарушений режимов смазки изделия и в случае применения нерекомендованных типов масла.

- при нарушении правил эксплуатации, изложенных в паспорте инструмента

- при  использовании крепежа, не рекомендованного продавцом

- при использовании инструмента в воздушной линии с нерекомендованными параметрами

- при использовании воздуха с нерекомендованным давлением

- при использовании инструмента в воздушной линии с несухим грязным воздухом

- при отсутствии своевременной чистки и смазки инструмента

- при  умышленном или неосторожном повреждении оборудования по вине пользователя

- если  оборудование использовалось в целях, для которых оно не предназначено

- при возникновении неисправностей, вызванных действием непреодолимых сил (пожар, стихийные бедствия и т.д.)

- если повреждение вызвано попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.д.

- если произошёл отказ двух и более функциональных узлов, влияющих друг на друга

- если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного  ремонта инструмента

- если поломка вызвана нарушением температурных режимов работы инструмента

Сервисный центр так же имеет право отказать от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- при отсутствии паспорта изделия или гарантийного талона

- при неправильно, или с исправлениями, заполненном свидетельстве о продаже или гарантийном талоне

- при наличии механических повреждений (сколы, трещины, следы ударов и падений, деформация корпуса или других элементов конструкции), в том числе полученных в результате замерзания конденсата (образования льда)

- при наличии оплавления каких-либо элементов изделия или других признаках превышения максимальной температуры эксплуатации или хранения

- при наличии признаков самостоятельного ремонта

- при наличии признаков изменения конструкции инструмента

- при наличии загрязнений  изделия, как внутренних, так и внешних

Претензии по качеству, предложения и замечания по работе инструментов принимаются по адресу:

ООО «Пневмо»

194223, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.6

(812) 321-62-44, 552-82-85

www.pnevmo-elektro.ru

e-mail: info@pnevmo-elektro.ru

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный талон является обязательством на гарантийный ремонт инструмента  Meite

Уважаемый покупатель!

Убедитесь, пожалуйста, что гарантийный талон заполнен правильно:

- указана дата покупки;

- стоит четкая печать фирмы-продавца

- указана модель и заводской номер инструмента.

| Модель инструмента | SC760C |
| --- | --- |
| Заводской номер |  |
| Дата продажи |  |
| Название торговой организации |  |
| Штамп торговой организации |  |

Подпись продавца_______________________________

Инструмент проверялся во всех режимах в присутствии покупателя.

Подпись покупателя___________________________________________

Срок гарантии- 12 месяцев со дня продажи.

Внимание!   Остерегайтесь подделок расходного материала (скоба, шпилька, гвоздь). Некачественный  расходный материал снижает ресурс инструмента в несколько раз.

Адреса  сервисных центров:

г. Санкт-Петербург

ООО «Пневмо»

194223, ул. Курчатова,д.6

(812) 321-62-44, 552-82-85

www.pnevmo-elektro.ru

e-mail: info@pnevmo-elektro.ru

ООО «Термо»
(812) 6666-080
192289, Санкт-Петербург
ул. Софийская, 80
info@tepmo.com

ООО "ЛИСКОМ"

195197, г. Санкт- Петербург, Лабораторный пр. д.23, офис №324

Тел./Факс: (812) 545-45-98; 544-34-10; 600-80-14

e-mail: sale@pnevmo-tools.ru

г. Москва

ООО «Айрон»
ул. Красная Сосна, д.20, стр.4

e-mail: buryaks@mail.ru

(916) 109-75-46

(903) 745-37-29

(495) 978-74-03

www.pnevmoinstrument.ru

ООО «Стайлинг»
Дмитровское шоссе, д.167, оф.135
(495) 739-08-89
e-mail: novikov@abrasiv.biz
www.abrasiv.biz

ООО Лидер-Инструмент

г.Ногинск

ул. Ильича; Промплощадка № 1; стр. 15/3 "а"

(49651) 9-38-97, (495) 940-78-27

e-mail: pavel@lider-instrument.ru

г. Екатеринбург

ООО «Мебельные ткани-Комплект»
ул. Краснофлотовцев, 48-301, манеж «Калининец»
(343) 333-01-98, 372-74-90, 217-49-89
email: tkani@mail.utk.ru

г. Нижний Новгород

ООО «Инструмент-Трейд»
603152, ул.Кащенко, д.9, оф.101
(831) 413-38-49,

(831) 466-51-35,
e-mail: vyk1@bk.ru

г. Новосибирск

ООО «Сибирская пневматическая компания»
ул. Добролюбова, д.16, корп. 2, офис 307
тел. (383) 266-95-61, 266-95-71, 266-95-32, 266-95-49 
e-mail: spko@bk.ru
www.sibf.ru

г. Ставрополь

ИП Сухоруков М.Д.

Старомарьевское шоссе, дом 32 Д.

тел.(8652) 28-20-68

моб.(918)860-00-50

моб.(8652) 60-54-18

г. Сургут

ООО «ТПК «Стройпром»
ул. Аэрофлотская 5А оф.9,10. (Напротив УТТ-1)
(3462) 34-08-14, 36-00-64, 75-66-63
e-mail: segol@list.ru
e-mail: peks@list.ru

г. Ульяновск

ООО "ПромИнструмент"

9-й проезд Инженерный, д.33.

Тел: 8(9603) 72-43-40, 72-43-41.

Факс: 8(8422)25-03-04

e-mail: sim058@ya.ru , san563@mail.ru

Сайт: www.pnevmotools.com

ИП Садовников К.П.

2-й проезд Инженерный, 2А

(842) 226-09-29

e-mail: Simair@yandex.ru

г. Челябинск

ООО «ПневмоТехнологии»
ул. Артиллерийская 102, оф.307
(351) 772-85-82
e-mail: pnevmotur@yandex.ru

Дополнительную информацию о центрах технической поддержки в Вашем регионе Вы можете получить у компании-продавца оборудования

# Text boxes

Заусенцы на срезе

Изогнутая

Заусенцы от формировки

Заусенцы на срезе

Короткая ножка

Несимметричная