РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИНСТРУМЕНТА И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Airon

Пневматический скобозабивной инструмент

# S71/16AUTO-C1

Назначение инструмента:

- Изготовление и отделка мягкой и корпусной мебели

- Крепление пружин при производстве мягкой мебели

- Производство дверей и окон

- Обивочные работы

- Отделочные работы, декорирование

- Изготовление деревянных ящиков, шкатулок, бильярдных столов, картинных рам, фоторамок, деревянных решеток и маркизов

- Производство деревянных элементов радиотелевизионной аппаратуры

- Производство  и ремонт обуви

- Крепление изоляции

- Предварительный монтаж в бумажной промышленности

- Крепление сидений при производстве офисной мебели, в авто-мототехнике и т.д.

Технические характеристики:

| Модель | Длина скобы, мм | Емкость магазина, шт. скоб | Рабочее давление, атм. | Вес, кг | Макс. расход воздуха на один цикл, литр. | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S71/16AUTO-С1 | 4-16 | 185 | 4-7 | 1,16 | 0,325 | 237 x 43 x 160 |

Максимальный уровень шума:84.7 дБ

Максимальный уровень звукового давления: 71.7 дБ

Уровень вибрации при нагрузке: 5,88 m/sec2

Вход: внутренняя резьба 1/4"

Скорость работы: до 1600 выстрелов в минуту

- Высокая скорострельность (до 1600 выстрелов в минуту) существенно увеличивает производительность труда

- Регулировка скорости работы

- Оптимально подобранный вес для снижения отдачи и вибраций при скоростной работе

- Система защиты от случайного выстрела

- Рукоятка с резиновым покрытием для удобства работы оператора

- Простота конструкции и качество материалов обеспечиваю высокую надежность инструмента

- Высокая скорость перезаряжания скобы

Применяемые скобы:

| Артикул | Длина, мм |
| --- | --- |
| 3G/4 (71/4) | 4 |
| 3G/6 (71/6) | 6 |
| 3G/8 (71/8) | 8 |
| 3G/10 (71/10) | 10 |
| 3G/12 (71/12) | 12 |
| 3G/14 (71/14) | 14 |
| 3G/16 (71/16) | 16 |

Общие указания

Пневматический скобозабивной инструмент представляет собой оборудование, использующее энергию сжатого воздуха для забивания скоб, определенных типов и  длин, без участия человеческой силы.

Инструмент предназначен для профессионального использования  в производственных коммерческих целях.

Всегда используйте инструмент строго по назначению!

По вопросам гарантийного, послегарантийного ремонта и обслуживания, приобретения инструментов и запасных частей обращайтесь в региональные сервисные центры. Адреса центров приведены в конце инструкции.

Инструкция по технике безопасности

- Внимательно изучите инструкцию по технике безопасности. Обязательно читайте надписи на инструментах. Невыполнение правил,  приведенных ниже, может привести к серьезным травмам или даже к смерти.

- Защита глаз (защитные очки), указанная  в спецификации ANSI Z87.1, предохраняет оператора от летящих спереди и других сторон частиц. Защита должна быть надета на оператора при нахождении на рабочем месте, при  загрузке скобы в магазин, в процессе работы и ремонта. Никогда не направляйте инструмент на себя или других, даже если он не содержит крепеж. Всегда проверяйте наличие крепежа. Если крепеж загружен неправильно, это может привести к травмам оператора.

- Всегда используйте защиту ушей и головы. Некоторая окружающая обстановка потребует от вас использования специальной защиты головы, которая приведена в  спецификации ANSI Z89.1.

- Храните инструмент в надлежащем виде. Если инструмент не используется, он должен храниться в сухом чистом месте вдалеке от детей, на закрытой территории.

- Используйте только крепеж, рекомендованный к использованию для этого типа инструментов, с подходящими техническими характеристиками.

- Держите пальцы подальше от курка, когда Вы не работаете с инструментом, во избежание случайных выстрелов. После окончания работ, так же немедленно уберите палец с курка. Запрещается носить инструмент, держа палец на курке.

- Никогда не используйте кислород или другие бутылочные газы во избежание взрыва. Используйте только чистый и сухой воздух.

- Никогда не используйте источники с давлением более 13,7 bar, поскольку это может привести к поломке инструмента

- Воздушные компоненты линии должны выдерживать рабочее давление минимум 10,3 bar или 150% максимального давления, которое может выдавать компрессор. Подключаемые шланги должны иметь фитинги, обеспечивающие быстрое подсоединение к инструменту.

- При работе с инструментом всегда одевайтесь надлежаще. Не носите свободной одежды или ювелирных украшений, поскольку они могут попасть в движущиеся части. При работе рекомендовано надевать резиновые перчатки  и нескользящую обувь, волосы должны быть убраны в защитную шапочку.

- Содержите свое рабочее место в чистоте.

- Не пускайте посторонних на свое рабочее место. Не разрешайте посторонним лицам брать инструмент.

- После окончания работы, первым делом отключите инструмент от подачи воздуха, освободите его от крепежа, покиньте рабочую территорию, перенесите инструмент в безопасное место или передайте его следующему оператору.

- Не теряйте контроль при работе с инструментом.

- Подключайте инструмент к воздуху перед загрузкой крепежа во избежание случайного выстрела. Во время подсоединения к воздуху инструмент может самопроизвольно сработать.

- Не загружайте крепеж при нажатом курке. При подключении воздуха не нажимайте на курок, держите инструмент к низу.

- Всегда  проверяйте, содержит ли инструмент крепеж. Никогда не направляйте инструмент на себя или других независимо  от того, содержит он крепеж или нет.

- Всегда обслуживайте инструмент согласно инструкции. Надлежащее обслуживание  инструмента увеличивает его ресурс и уменьшает вероятность поломки.

- Используйте инструмент только по назначению.

- Никогда не забивайте крепеж по краям рабочего материала, чтобы не пораниться отлетевшими частями материала или крепежом.

- Никогда не забивайте крепеж поверх уже вбитого и не забивайте крепеж под большим углом, чтобы избежать повреждений из-за рикошета.

- Не используйте инструмент, на котором отсутствуют надписи по руководству.

- Все болты и соединения  должны быть хорошо  затянутыми. Периодически проверяйте их состояние. Никогда не используйте инструмент, в котором отсутствуют какие либо части.

- Используйте инструмент только при плюсовой температуре (от +5оС и выше) во избежание поломок, связанных с неправильной температурной эксплуатацией

- Работайте инструментом бережно и правильно.

ВНИМАНИЕ: Запрещается работать инструментом, если Вы устали или находитесь в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Перед работой:

Внимание:

Перед подключением воздуха, удалите  остатки крепежа из инструмента.

Оператор  должен находиться в защитных очках с всесторонней защитой.

Смазывание инструмента

Очень важно, чтобы инструмент был тщательно смазан. В противном случае, инструмент будет работать ненадлежащим образом, существенно увеличивается вероятность поломки.

(1) Для смазывания используйте только масло, предназначенное для смазки пневматических инструментов. Не используйте масла, которые могут повредить кольца  и другие резиновые части. Это может привести к остановке работы инструмента.

(2) Если Вы работаете нечасто, смазывайте инструмент один раз в день. При частой работе: дважды.

Для смазки закапайте во входной штуцер 2-4 капли масла либо отрегулируйте маслораспылитель воздушной линии для выдачи требуемого количества масла в систему.

Защита от непогоды

Не храните инструмент в холодном месте. Инструмент следует держать в сухом нехолодном месте. Если инструмент замерз, переложите его в теплое помещение и согрейте перед работой. Во время работы при низких температурах, используйте специальное масло или антифризную смазку.

Подсоединение воздуха:

Внимание: Не используйте кислород и другие бутылочные газы во избежание взрыва. Используйте только чистый сухой воздух.

Внимание: Все воздушные компоненты пневмолинии должны выдерживать рабочее давление минимум 10,3 bar или 150% максимального давления, которое может выдавать компрессор. Не соединяйте инструмент с системой, у которой максимальное давление выше, чем 13,7 bar.

Инструмент должен работать от чистого сжатого воздуха давлением от 4 до 7 bar. Воздушное давление выше 7 bar может привести к преждевременным поломкам инструмента. Правильно подобранное давление – это минимальное давление, при котором инструмент работает устойчиво.

Предпочтительно, чтобы воздушная система содержала влаго-маслоотделительные фильтры, регулятор давление и автоматическую масленку (лубрикатор), которая должна находиться как можно ближе к инструменту.

Сжатый воздух содержит влагу и другие компоненты (масло, взвеси, примеси) которые, если их не удалять при помощи фильтров, губительно влияют на внутренние части инструмента.

Влаго-маслоотделительный фильтр удаляет большинство этих компонентов и тем самым продлевает инструменту срок эксплуатации.

Если на рабочем месте отсутствует маслораспылитель, капните 2-4  капли масла внутрь инструмента перед самым началом работы. При частом использовании инструмент необходимо смазывать дважды в день.

Работа с инструментом:

- Перед началом работы, подключите инструмент к пневмолинии и в холостом режиме отрегулируйте скорострельность по своему усмотрению, вращая регулировочный винт (деталь 224), расположенный сбоку инструмента (чуть выше курка). Если вращать регулятор по часовой стрелке, скорострельность будет уменьшается. Если вращать против часовой стрелки – увеличиваться. Однако, нельзя выкручивать винт полностью.

Внимание! Перед началом регулировки убедитесь в отсутствии скобы в магазине.

- После окончания регулировки, нажмите рычаг защелки магазина (деталь 415), расположенный внизу инструмента, и откройте магазин.

- Вложите полоску скобы в магазин.  Не рекомендуется вкладывать по две полоски во избежание перекоса.

- Закройте магазин, сопровождая его рукой. Не захлопывайте магазин ударом руки, так как это приводит к преждевременному износу защелки магазина

- Поднесите инструмент к рабочей поверхности.

- Возьмите инструмент за рукоятку и указательным пальцем нажмите на курок.

- Перемещая инструмент в другое место, не убирая палец с курка, продолжайте забивать скобы согласно требуемой операции.

Обслуживание:

Чистка, проверка и смазка инструмента  должна выполняться ежедневно.

Внимание:  Чтобы уменьшить риск повреждения инструмента, используйте запчасти, рекомендованные изготовителем.

Инструмент должен ремонтироваться только обученным мастером. Во время ремонта всегда надевайте защитные очки. Перед началом ремонта или обслуживания отсоедините инструмент от подачи воздуха. Протрите инструмент и внимательно осмотрите его. Используйте только невоспламеняющиеся растворы, чтобы протереть корпус инструмента. Ни в коем случае не замачивайте инструмент в растворах. Это может привести к повреждению внутренних частей. Осмотрите инструмент и убедитесь, что все функционирует надлежащим образом: нет отсутствующих или потерянных частей, нет изогнутых или застрявших деталей. Все болты должны быть затянуты. Разболтанные болты могут привести к серьезному повреждению  инструмента и травмам оператора. Если инструмент используется без масленки, капните 2-4 капли внутрь инструмента перед началом работы. При частом использовании, смазывайте инструмент дважды в день.

Хранение:

Если инструмент не используется длительный период, тщательно смажьте все стальные части, чтобы избежать разрушения и коррозии. Не храните инструмент в холодном месте. Держите его в сухом, теплом и безопасном  месте, вдали от детей.

Возможные неисправности и их устранение:

- Застревание скобы во время работы: Отсоедините инструмент от подачи воздуха. Удалите скобы из магазина. Как правило, разбирать инструмент на части, чтобы удалить дефектную скобу из носовой части, не требуется. Если скоба  застряла в носовой части, откройте магазин, зацепите дефектную скобу специальными щипцами и осторожно вытащите ее. В случае, если скобу вытащить невозможно, снимите верхнюю планку носовой части, отвинтив четыре винта (детали 401 и 402) при помощи шестигранного ключа, входящего в комплект инструмента и извлеките дефектную скобу. Затем поставьте планку назад и  закрутите винты.

- Инструмент пропускает скобы при работе: Проверьте, отходит ли ударник назад до конца, проверьте целостность резинового амортизатора (деталь 108) и отсутствие посторонних предметов внутри корпуса. Проверьте правильные ли Вы используете скобы, и не застревают ли они в магазине. Проверьте магазин на наличие деформаций. В магазине скобы должны передвигаться без усилий. Проверьте целостность и исправность толкателя и подающей пружины магазина. Отрегулируйте входное давление.

- Пропускание воздуха: Проверьте, какое из колец пропускает воздух, и замените его на новое.

- Слабая работа инструмента: Проверьте, нет ли пропускания воздуха где-либо и насколько хорошо смазан инструмент. Он должен быть чистым и хорошо смазанным. Также убедитесь, что корпус цилиндра, поршневые кольца, ударник, подающая пружина и толкатель не повреждены. Проверьте правильность входного давления. Чем больше длина скобы и прочнее рабочий материал, тем больше должно быть входное давление. Но не больше 7-и бар.

- Скоба не вставляется: Проверьте, правильные ли Вы используете скобы,  возвращается ли в свое первоначальное положение ударник, не поврежден ли  механизм подачи скобы, нет ли застрявшей скобы в канале ствола, правильно ли закрыт магазин, нет ли грязи в магазине,  не повреждена ли ножка скобы.

Гарантийные обязательства:

- Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

- Срок службы инструмента – 3 года.

- Все претензии по качеству  рассматриваются только после проверки изделия в сервисном центре

- Условия гарантии предусматривают бесплатную замену деталей и узлов инструмента, в которых обнаружен производственный дефект.

- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку инструмента, а так же выезд мастера сервисной службы к месту эксплуатации изделия с целью его подключения, настройки, профилактики, ремонта  или консультаций

- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания

Гарантия не распространяется:

- на расходные материалы, сменные насадки, навесное оборудование и на любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, в том числе ударники (бойки), штоки, сальники, манжеты, уплотнительные кольца, зубчатые зацепления, зажимы, ухваты, опоры, а так же на дефекты, являющиеся следствием естественного износа.

- на повреждения, полученные в результате нарушений режимов смазки изделия и в случае применения нерекомендованных типов масла.

- при нарушении правил эксплуатации, изложенных в паспорте инструмента

- при  использовании крепежа, не рекомендованного продавцом

- при использовании инструмента в воздушной линии с нерекомендованными параметрами

- при использовании воздуха с нерекомендованным давлением

- при использовании инструмента в воздушной линии с несухим грязным воздухом

- при отсутствии своевременной чистки и смазки инструмента

- при  умышленном или неосторожном повреждении оборудования по вине пользователя

- если  оборудование использовалось в целях, для которых оно не предназначено

- при возникновении неисправностей, вызванных действием непреодолимых сил (пожар, стихийные бедствия и т.д.)

- если повреждение вызвано попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.д.

- если произошёл отказ двух и более функциональных узлов, влияющих друг на друга

- если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного  ремонта инструмента

- если поломка вызвана нарушением температурных режимов работы инструмента

Сервисный центр так же имеет право отказать от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- при отсутствии паспорта изделия или гарантийного талона

- при неправильно, или с исправлениями, заполненном свидетельстве о продаже или гарантийном талоне

- при наличии механических повреждений (сколы, трещины, следы ударов и падений, деформация корпуса или других элементов конструкции), в том числе полученных в результате замерзания конденсата (образования льда)

- при наличии оплавления каких-либо элементов изделия или других признаках превышения максимальной температуры эксплуатации или хранения

- при наличии признаков самостоятельного ремонта

- при наличии признаков изменения конструкции инструмента

- при наличии загрязнений  изделия, как внутренних, так и внешних

Производство: No 24,36 Rd, Taichung Industrial Zone, Taichung, Taiwan

Претензии по качеству, предложения и замечания по работе инструментов принимаются по адресу:

ООО «Пневмо»

194223, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.6

(812) 321-62-44, 552-82-85

www.pnevmo-elektro.ru

e-mail: info@pnevmo-elektro.ru

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный талон является обязательством на гарантийный ремонт инструмента  Airon

Уважаемый покупатель!

Убедитесь, пожалуйста, что гарантийный талон заполнен правильно:

- указана дата покупки;

- стоит четкая печать фирмы-продавца

- указана модель и заводской номер инструмента.

| Модель инструмента | S71/16AUTO-C1 |
| --- | --- |
| Заводской номер |  |
| Дата продажи |  |
| Название торговой организации |  |
| Штамп торговой организации |  |

Подпись продавца_______________________________

Инструмент проверялся во всех режимах в присутствии покупателя.

Подпись покупателя___________________________________________

Срок гарантии- 12 месяцев со дня продажи.

Внимание!   Остерегайтесь подделок расходного материала (скоба, шпилька, гвоздь). Некачественный  расходный материал снижает ресурс инструмента в несколько раз.

Адреса  сервисных центров:

г. Санкт-Петербург

ООО «Пневмо»

194223, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.6

(812) 321-62-44, 552-82-85

www.pnevmo-elektro.ru

e-mail: info@pnevmo-elektro.ru

ООО «Термо»
(812) 6666-080
192289, Санкт-Петербург
ул. Софийская, 80
info@tepmo.com

ООО "ЛИСКОМ"

195197, г. Санкт- Петербург, Лабораторный пр. д.23, офис №324

Тел./Факс: (812) 545-45-98; 544-34-10; 600-80-14

e-mail: sale@pnevmo-tools.ru

ООО "Фортуна-Трейдинг"

Интернет-магазин www.fortuna-tools.ru

Тел. (812) 923-80-45

Факс. (812) 294-27-23

E-mail: info@fortuna-tools.ru

г. Москва

ООО ПК «Минресурс»
ул. Красная Сосна, д.20, стр.4

e-mail: buryaks@mail.ru

(916) 109-75-46

(903) 745-37-29

(495) 978-74-03

www.pnevmoinstrument.ru

ООО «Стайлинг»
Дмитровское шоссе, д.167, оф.135
(495) 739-08-89
e-mail: novikov@abrasiv.biz
www.abrasiv.biz

ООО Лидер-Инструмент

г.Ногинск

ул. Ильича; Промплощадка № 1; стр. 15/3 "а"

(49651) 9-38-97, (495) 940-78-27

e-mail: pavel@lider-instrument.ru

г. Екатеринбург

ООО «Мебельные ткани-Комплект»
ул. Краснофлотовцев, 48-301, манеж «Калининец»
(343) 333-01-98, 372-74-90, 217-49-89
email: tkani@mail.utk.ru

ООО «Аркон»
ул. Колмогорова, 71
(343) 245-01-50, 358-55-73
email: arcon-sva@r66.ru

г. Нижний Новгород

ООО «Инструмент-Трейд»
603152, ул.Кащенко, д.9, оф.101
(831) 413-38-49,

(831) 466-51-35,
e-mail: vyk1@bk.ru

г. Новосибирск

ООО «Сибирская пневматическая компания»
ул. Добролюбова, д.16, корп. 2, офис 307
тел. (383) 266-95-61, 266-95-71, 266-95-32, 266-95-49 
e-mail: spko@bk.ru
www.sibf.ru

г. Ставрополь

ИП Сухоруков М.Д.

Старомарьевское шоссе, дом 32 Д.

тел.(8652) 28-20-68

моб.(918)860-00-50

моб.(8652) 60-54-18

г. Сургут

ООО «ТПК «Стройпром»
ул. Аэрофлотская 5А оф.9,10. (Напротив УТТ-1)
(3462) 34-08-14, 36-00-64, 75-66-63
e-mail: segol@list.ru
e-mail: peks@list.ru

г. Ульяновск

ООО "ПромИнструмент"

9-й проезд Инженерный, д.33.

Тел: 8(9603) 72-43-40, 72-43-41.

Факс: 8(8422)25-03-04

e-mail: sim058@ya.ru , san563@mail.ru

Сайт: www.pnevmotools.com

ИП Садовников К.П.

2-й проезд Инженерный, 2А

(842) 226-09-29

e-mail: Simair@yandex.ru

г. Челябинск

ООО «ПневмоТехнологии»
ул. Артиллерийская 102, оф.307
(351) 772-85-82
e-mail: pnevmotur@yandex.ru

Дополнительную информацию о центрах технической поддержки в Вашем регионе Вы можете получить у компании-продавца оборудования

Для заметок:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------